## Slide 1
学生実験(C課程, 後期) Student experiment
(C course, the second semester)
ソフトウェア実験 マルチタスクカーネルの作成
Software experiment
Creation of multi-task kernel

## Slide 2: テーマ1: C言語ライブラリの移植
やる事
test1.c, inchrw.src, outchr.src を作成
提供されているライブラリとつなぐ
test1 が動く下層ライブラリが提供できた
Theme 1: Transplanting C language library
What to do:
Create ‘test1.c’, ‘inchrw.src’ and ‘outchr.src’.
Connect to the library provided in advance.
The low layer library where the ‘test1’ is operatable can be provided.

## Slide 3: テーマ1: test1.abs の構成
Theme 1: Configuration of ‘test1.abs’
C | test1.c | 今回作成
 | main() | 
asm | crt0.s main()の起動 | 提供
C | libc.a | 提供
 | printf(), scanf()… | 
C | csys68k.c | 提供
 | read(), write()… | 
asm | inchrw.s, outchr.s inbyte(), outbyte() | 今回作成
asm | mon.s trap#0 getstring, putstring… | 以前作成
 | Hardware | 
C | test1.c | Created this time
 | main() | 
asm | crt0.s Boot of main() | Provided
C | libc.a | Provided
 | printf(), scanf()… | 
C | csys68k.c | Provided
 | read(), write()… | 
asm | inchrw.s, outchr.s | Created this time
 | inbyte(), outbyte()… | 
asm | mon.s trap#0 | Created previously
 | getstring, putstring… | 
 | Hardware | 

## Slide 4: テーマ1: 必要な知識
やる事
test1.c, inchrw.src, outchr.src を作成
提供されているライブラリとつなぐ
test1 が動く下層ライブラリが提供できた
Cとasmの混成開発で必要な知識:
C とasm の言語の知識  既習
モニタ(mon.s) の利用法 既習
C とasm の繋ぎ方 (コンパイル方法)
C とasm の間の関数引数の渡し方
分割ファイル間の変数の共有、非共有の宣言法
Theme 1: Knowledge to be needed
What to do:
Create ‘test1.c’, ‘inchrw.src’ and ‘outchr.src’.
Connect to the library provided in advance.
The low layer library where the ‘test1’ is operatable can be provided.
Knowledge required by developing mixed C and asm codes:
Knowledge on the languages of C and asm.  learned
How to use the monitor (mon.s).  learned
How to combine C and asm codes. (compilation method)
How to pass the function argument between C and asm.
How to declare the sharing/unsharing of variable between divided files.

## Slide 5: C とasm のくっつけかた (コンパイル方法)
コンパイルの手順:
全ての*.c をm68k-elf-gcc で *.s に変換
全ての*.s をm68k-elf-as で *.o に変換
必要なファイルを m68k-coff-ld で結合
実行可能な target.abs が完成
How to combine C and asm codes. (compilation method)
Procedure of compilation:
Convert all the ‘*.c’ into the ‘*.s’ by the ‘m68k-elf-gcc’.
Convert all the ‘*.s’ into the ‘*.o’ by the ‘m68k-elf-as’.
Combine necessary files by ‘m68k-elf-ld’.
The executable ‘target.abs’ is made.
% m68k-elf-gcc -S file.c を実行する
↓
file.s が出来る
↓
C を一旦全て asm に置換える
Execute ‘% m68k-elf-gcc -S file.c’,
↓
The ‘file.s’ is formed.
↓
C is all converted temporarily by asm.
コンパイル作業: Makefile と make コマンドで全自動化が可能 結合方法: m68k-elf-ld 実行可能ファイル名 必要ファイルの列挙
 Makefile の雛形を提供
Compilation: Possible to be fully automated using ‘Makefile’ and ‘make’ command.
Combine: m68k-elf-ld executable_name [necessary files listed]
 Template Makefile is provided.

## Slide 6: C とasm の関数引数の渡し方
How to pass function arguments between C and asm
C から func(1, 2, 3) と書きたい
func 本体は asm で記述したい
funcの雛形をC で書いてコンパイル
% m68k-elf-gcc -S funcall.c
出来た *.s ファイルを鑑賞する
% less funcall.s
Want to write func(1, 2, 3) from the ‘C’.
Want to describe the ‘func’ in the ‘asm’.
Write the template of the ‘func’ by the ‘C’, and compile it.
% m68k-elf-gcc -S funcall.c
Examine the compiled ‘.s’ file.
% less funcall.s

## Slide 7: C とasm の引数の渡し方
How to pass function arguments between C and asm
func1()
{
func(1, 2, 3);
return 5;
}
funcall.c:
.text
.even
.extern func
.global func1
func1:
funcall.s: (after extracting effective code)
link.w %a6, #0
pea 3.w * stack -4
pea 2,w * stack -8 pea 1,w * stack -12
jsr func *func(1,2,3)
lea 12(%sp), %sp * stack -0
moveq.l #5, %d0 * return ‘5’
unlk %a6
rts * return
end
引数は右からスタックに積まれる
関数呼出しは jsr , 戻るのは rts
スタック補正は呼出側で面倒見る
戻り値は %d0 に入れる
シンボル名は func()func:になる
.extern, .global って何？
Arguments are piled up on the stack from the right-side,
The function call is made by ‘jsr’, and the return is made by ‘rts’.
The calling side makes a correction of the stack.
The returned value is input into the %d0.
The symbol name is changed from ‘func()’ to ‘func:’.
What are the ‘.extern’ and ‘.global’?

## Slide 8: 分割ファイル間の変数の共有、非共有の宣言法
How to declare the sharing/unsharing of variable between divided files.
a はこのファイルで宣言されている。 実体はこのファイルにあり、他から extern してもらってもOK。
Cの「なし」、extern、static は asm 変換後は .global, .extern, 「なし」
int a; の意味
a は外部で宣言されている。 実体はこのファイルに無いので、 結合時に外部のメモリを使って。
extern int a; の意味
a はこのファイルで宣言されている。 実体はこのファイルにあるが、他からの extern 利用はダメ。
static int a; の意味
The ‘a’ is declared in this file.
The substance is in this file.
It can also be declared by others using ‘extern’.
The “nothing”, ‘extern’ and ‘static’ of C are converted to the ‘.global’, ‘.extern’ and “nothing” of asm respectively.
Meaning of ‘int a;’
The ‘a’ is declared somewhere out of the file (external).
The substance is not in this file, but the file should be combined with another file, so as to use the same memory.
Meaning of ‘extern int a;’
The ‘a’ is declared in this file.
The substance is in this file, and the ‘extern’ out of the file can’t be used.
。
Meaning of ‘static int a;’

## Slide 9: 分割ファイル間の変数の共有、非共有の宣言法
How to declare the sharing/unsharing of variable between divided files.
a はこのファイル中で宣言されている変数(or 関数)。実体はこのファイルにあり、他から extern してもらってもOK。
.global a の意味
a は外部で宣言されている変数(or 関数)。実体はこのファイルに無いので、結合時に外部のメモリ,アドレスを使って。
.extern a の意味
The ‘a’ is declared in this file.
The substance is in this file.
It can also be declared by others using ‘extern’.
Meaning of ‘.global a’
The ‘a’ is declared somewhere out of the file (external).
The substance is not in this file, but the file should be combined with another file, so as to use the same memory.
Meaning of ‘.extern a’
C | asm
int func(); | .global func func:
extern int func(); | .extern func
static int func(); | func:

## Slide 10: テーマ1: まとめ
Theme 1: Summary
C | asm
int func(); | .global func func:
extern int func(); | .extern func
static int func(); | func:
C | test1.c 今回作成
 | main()
asm | crt0.s 提供 main()の起動
C | libc.a 提供
 | printf(), scanf()…
C | csys68k.c 提供
 | read(), write()…
asm | inchrw.s, outchr.s 今回作成
 | inbyte(), outbyte()…
asm | mon.s trap#0 以前作成
 | getstring, putstring…
 | Hardware
C | test1.c Created this time
 | main()
asm | crt0.s Provided Boot of main()
C | libc.a Provided
 | printf(), scanf()…
C | csys68k.c Provided
 | read(), write()…
asm | inchrw.s, outchr.s Created this time
 | inbyte(), outbyte()…
asm | mon.s trap#0 Created previously
 | getstring, putstring…
 | Hardware

## Slide 11: テーマ2: マルチタスクカーネルの作成
やる事
mtk c.c, mtk asm.s を作成
提供されているライブラリとつなぐ
user task を複数同時に動かしてみる
Theme 2: Creation of multi-task kernel
What to do:
Prepare ‘mtk_c.c’ and ‘mtk_asm.s’.
Combine them with the library provided in advance.
Try operating plural user tasks simultaneously.

## Slide 12: テーマ2: test2.abs の構成
Theme 2: Configuration of ‘test2.abs’
C | test2.c 今回作成 |  | 
 | main():初期化, userタスク関数 |  | 
C | mtk_c.[ch] 今回作成 | mtk_asm.s | asm
 | カーネル本体 | 今回作成 | 
asm | crt0.s 提供 main() の起動 |  | 
C | libc.a 提供 |  | 
 | printf(), scanf()… | カーネル 本体 | 
C | csys68k.c 提供 |  | 
 | read(), write()… |  | 
asm | inchrw.s, outchr.s Th.1 |  | 
 | inbyte(), outbyte()… | trap#1 | 
asm | mon.s trap#0 以前 |  | 
 | getstring, putstring… |  | 
 | Hardware |  | 
C | test2.c Created this time |  | 
 | main():Initialization, user task functions |  | 
C | mtk_c.[ch] Created this time | mtk_asm.s | asm
 | Kernel’s body | Created this time | 
asm | crt0.s Provided Boot of main() |  | 
C | libc.a Provided |  | 
 | printf(), scanf()… | Kernel’s body | 
C | csys68k.c Provided |  | 
 | read(), write()… |  | 
asm | inchrw.s, outchr.s Th.1 |  | 
 | inbyte(), outbyte()… | trap#1 | 
asm | mon.s trap#0 Previously |  | 
 | getstring, putstring… |  | 
 | Hardware |  | 

## Slide 13: テーマ2: 必要な知識
そもそもカーネルって、何をやっている?
ユーザモードとスーパバイザモード
カーネルがタスクを横取りするタイミング
横取りしたタスクを復帰させるのに必要な情報。
セマフォ(共有資源)
Theme 2: Knowledge to be needed
To begin with, what is the kernel doing?
User mode and supervisor mode
The timing when the kernel snatches a task.
Information necessary to restore the snatched task
Semaphore (shared resource)

## Slide 14: カーネルって、何をやっている?
共有資源(デバイス、メモリ等）の管理（セマフォ)
タスク切替え(=CPU資源管理)
What is the kernel doing?
Management (semaphore) of shared resource (device, memory, etc.)
Task switching (= CPU resource management)
特権を持ったタスク（＝カーネル)が独占的に行うべき
ユーザモード：一部の特権命令が実行できない
スーパーバイザモード：全ての命令が実行できる
Performed exclusively by a task with privileges (= the kernel).
User mode: A part of privileged instructions are unexecutable.
Supervisor mode: All the instructions are executable

## Slide 15: カーネルの仕事
一般タスクが共有資源にアクセス
カーネルへの問い合わせ必要
Kernel's work
If common tasks try to manage the shared resources  Ask the kernel to do so.
68000の機能(仕組み)： (1) trap命令：割込みを発生
(2) trap割込み： 飛び先をカーネル内に設定
(3) 割込み処理： スーパーバイザモードに切換る
共有資源の管理の実装
68000 system (scheme): (1) Trap instruction: generate the interruption
(2) Trap interruption: Set the destination of the interruption inside the kernel (3) Interrupt process: Switch to the supervisor mode automatically
Perform the shared resource management

## Slide 16: カーネルがタスクを 横取りするタイミング
タスク切替え (1) trapしたtaskに資源がすぐ割当てられない (2) taskの状態保存→休眠 (3) こっそり他のtask処理 (4)資源確保可能 休眠task復活
The timing when the kernel snatches a task
Task switching (1) When resources can’t be assigned to the trapped task immediately, (2) Save task status  sleep, (3) Process another task, (4) Resources can be assigned  revive task
長いシステムコールを 実行している様に見える
It looks like the very long system call is being executed.
user
Supervisor (kernel)
trap (1)
Save & sleep (2)
RTE (3)
1
2
1
タスクテーブル：実行途中のuser task 状態保存
Revive & RTE (4)
Task table: Store the state of user task under execution

## Slide 17: カーネルがタスクを 横取りするタイミング
ユーザタスクがシステムコールをしなかったら？
タイマでtrap カーネルにはシステムコールtrapも同じ割込み
注意:
非同期,無条件割込み
カーネル内（スーパーバイザモード中）のタイマ割込みは受け流す
The timing when the kernel snatches a task
If the user task doesn’t make the system call ?
Trap by the timer Same for the kernel, in-cluding trap by system call.
Alert:
Happens non-synchronously, snatched unconditionally.
Timer interruption in the kernel (supervisor mode) will be turned aside.
user
Supervisor (kernel)
Task1
trap#0
Task2
Interrupt
Task table
Timer
System call
Timer
Routines
Semaphore
trap
RTE
trap

## Slide 18: 今回のカーネルの仕事
タスクの状態保存テーブルをカーネル内に初期化
timer, soft trap の飛び先を自分に向ける
タイマの初期化
共有資源の管理(セマフォ)
セマフォによるタスクスイッチの処理
タイマによるタスクスイッチの処理
ASM でしかできない仕事もあるので、C とASM で開発。
Kernel‘s works at this time are:
Initialization of the table to store the task’s state, in the kernel
Direct the jumping destination of ‘timer’ and ‘soft trap’ to the kernel itself
Initialization of ‘timer’
Management of shared resources (semaphore)
Processing of task switch by the semaphore
Processing of task switch by the timer
Develop using C and ASM, because some works can be performed only in ASM.

## Slide 19: 1つの大きなプログラム
One large program
C | test2.c 今回作成 |  | 
 | main():初期化, userタスク関数 |  | 
C | mtk_c.[ch] 今回作成 | mtk_asm.s | asm
 | カーネル本体 | 今回作成 | 
asm | crt0.s 提供 main() の起動 |  | 
C | libc.a 提供 |  | 
 | printf(), scanf()… | カーネル 本体 | 
C | csys68k.c 提供 |  | 
 | read(), write()… |  | 
asm | inchrw.s, outchr.s Th.1 |  | 
 | inbyte(), outbyte()… | trap#1 | 
asm | mon.s trap#0 以前 |  | 
 | getstring, putstring… |  | 
 | Hardware |  | 
C | test2.c Created this time |  | 
 | main():Initialization, user task functions |  | 
C | mtk_c.[ch] Created this time | mtk_asm.s | asm
 | Kernel’s body | Created this time | 
asm | crt0.s Provided Boot of main() |  | 
C | libc.a Provided |  | 
 | printf(), scanf()… | Kernel’s body | 
C | csys68k.c Provided |  | 
 | read(), write()… |  | 
asm | inchrw.s, outchr.s Th.1 |  | 
 | inbyte(), outbyte()… | trap#1 | 
asm | mon.s trap#0 Previously |  | 
 | getstring, putstring… |  | 
 | Hardware |  |